# Краткая инструкция по работе с ЗУ

# Описание ЗУ

# Напряжение питания: 		10-15В

Максимальный выходной ток:	5А

Максимальный ток разряда 	1А

Выходная мощность:		50Вт

Разрядная мощность:		5Вт

Ток балансировки:			80мА

Для работы ЗУ требуется источник постоянного напряжения 10-15В. Мощность источника питания должна обеспечивать  минимум 10% запас относительно требуемой выходной мощности для заряда батарей.

ЗУ обеспечивает защиту от неправильного подключения источника питания по входу или аккумулятора к выходу ЗУ а так же программный контроль выходного тока и защиту от короткого замыкания.

Разъем RS232 предназначен для подключения к ПК при помощи прямого кабеля DB9M-DB9F (удлинитель ком-порта).

Разъем балансира обеспечивает поэлементное подключение к заряжаемой батарее LiPo/LiIon для контроля состояния каждого элемента и их балансирования по степени заряда.

Разъем ТЕМР предназначен для подключения датчика температуры, входящего в комплект ЗУ.

Выходные разъемы для подключения аккумулятора позволяют подключать разъемы типа «BANANA 4mm» или обычные провода, используя резьбовой зажим.

# Основной рабочий режим.

Работа с ЗУ осуществляется через пользовательское меню.

Работа с меню и изменение параметров выполняется четырьмя кнопками, имеющими двойное назначение:

# BACK/STOP

</DEC

>/INC

# ENTER/START

Перемещение по меню осуществляется кнопками «<(DEC)»  «>(INC)», вход в пункт - кнопкой «ENTER», возврат в предыдущее меню - кнопкой «BACK».

Изменение параметра осуществляется кнопками INC и DEC. Подтверждение – кнопкой ENTER. Выход  - кнопкой BACK.

При включении ЗУ на экране отображается пункт меню выбора типа батарей Battery TypeLiPO/LiIon.

Пользуясь кнопками «<»  «>» можно выбрать циклически пункты меню

«Battery Type LiPO/LiIon»

«NICD»

«NIMH»

«LEAD»

«SETTINGS»

«UTILIT\IES»

Вход в меню осуществляется кнопкой «ENTER», возврат в основное меню – кнопкой «BACK»

В основном меню выбирается тип заряжаемых батарей. Выбрав тип заряжаемых батарей, в открывшемся меню требуется установить режим заряда.

В зависимости от типа батарей доступна установка кол-ва элементов в батарее, рабочего тока, режима циклирования и режима разряда батарей.

Для литиевых батарей задается ток заряда и конечное напряжение (кол-во элементов в батарее)

Для NICD и NIMH батарей задается ток заряда (для режима заряда), ток разряда и напряжение разряда (для режима разряда). Так же есть режим циклирования (с настройками из предыдущих 2-х режимов) и режим капельного заряда.

# Для PB батарей задается ток заряда и конечное напряжение (кол-во элементов в батарее).

Запуск режима заряда или разряда выполняется длинным нажатием на кнопку START. Остановка выбранного режима – кнопкой STOP.

В настройках можно установить тип литиевых батарей (4,1/4,2В) температуры отключения, максимальное время работы, время капельного заряда для никелевых батарей, звуковые подтверждения нажатия кнопок и рабочих режимов.

# Режим обновления прошивки.

Для обновления встроенного запустить зарядное устройство в режиме обновления. Для этого перед подачей питания надо нажать левую кнопку (STOP) и удерживая ее включить ЗУ. При этом на экране засветится верхняя строка. Вывода какой-либо служебной информации не предусмотрено. После этого на ПК надо запустить программу обновления прошивки. После обновления прошивки ЗУ запустится автоматически. Версию ПО можно проверить в меню UTILITIES/About

# Калибровка

Данный режим предназначен для настройки ЗУ после изготовления. Вход в режим калибровки выполняется при включении ЗУ с зажатой правой кнопкой (ENTER). Данный режим не предназначен для рядовых пользователей, и в случае случайного запуска данного режима требуется просто перезапустить ЗУ.

Изменение калибровочных параметров выполняется с клавиатуры. Сохранение параметров в памяти ЗУ выполняется только после прохождения всех пунктов калибровки, т.е. если калибровка не выполнена полностью (ЗУ перезапущено) -  внесенные изменения сохранены не будут.

# Разъем балансира

Назначения выводов разъемов датчика температуры и разъема балансира, а так же схемы подключения аккумуляторных батарей приведены ниже в таблице и на рисунках ниже.

| Датчик TEMP | Разъем балансира |
| --- | --- |
| Общий | Сигнал | +АКБ | АКК4 | АКК3 | АКК2 | АКК1 | Общий |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

(вид на разъемы сбоку)

Неиспользуемые выводы балансира надо подключить к проводу АКБ+.

Не рекомендуется проводить заряд АКБ через разъем балансира, так как сечение проводов данных разъемов обычно не велико, и данный разъем (на аккумуляторах и ЗУ) предназначен для выполнения слаботочной балансировки.

© Александр Воронин, Вадим Кушнир.

rcproject@yandex.ru